## Slide 1
DESIGN × PROCESS
Screw Fastening Process Development 對應 Product Design Mechanical Structure
螺絲機械結構特徵與製程開發注意事項 給產品設計／製程工程：先對上附件用語，再接到兩套接合的 Recipe 與驗證。
附件：446371616-screws.pdf（牙型／螺栓 handbook，2020-02-10） 工程補充：兩產品線 PCR 內構自攻＋沉頭鎖金屬外殼。數字未經驗證不得進圖紙。
2026-09-16 · Screw Fasten-Technology · 內部使用 · 非正式放行
Notes: 開場：附件是機器螺栓／動力螺桿講義。本產品是 ST 自攻＋沉頭楔夾，公式不得當 Ttarget。

## Slide 2
使用紀律
來源分級：附件與工程補充必須分開讀
附件＋工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
2 / 26
層 | 來源 | 能做什麼 | 不能做什麼
附件 | 446371616-screws.pdf | 統一牙型用語、應力面積、handbook 公式 | 抄 T=0.20FaD／0.15FiD 當自攻 Ttarget
工程補充 | Brief／Guideline／Design-Basis | 對上 PCR 內構＋沉頭金屬外殼兩套接合 | 把說明例點估計寫成圖紙接受值
國際規範庫 | ISO 1478／2702 等 | 圖紙只引編號＋適用範圍 | 把 VDI 2230 當薄鋁／PCR 計算書
未驗證數據 | 點估計扭矩、CT 均值 | 討論窗口是否可能存在 | 凍 Recipe、改 Push-out／拆裝規格
讀法：每頁右上角標「附件」或「工程補充」。附件未寫的自攻五段曲線、Torque–Angle、控制計畫，全部是工程補充。
Notes: 附件作者欄 John、Word 2016、35 頁。內容含牙型定義、UN/M 標示、螺栓應力、動力螺桿習題。

## Slide 3
議程
議程：從結構特徵走到製程窗口
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
3 / 26
段 | 主題 | 設計帶走 | 製程帶走
A | 產品機械結構 | 兩產品線共用架構 | 兩套 Recipe，不混程式
B | Thread geometry／type／standard | 圖紙用語與牙型家族 | 通止規對的是哪一族牙
C | Stress area／preload／torque | 夾緊力才是目標 | handbook 扭矩常數不是 Recipe
D | Engagement／材料摩擦／剛度 | 咬合與摩擦是設計輸入 | PCR／陽極／Zn-Ni 要分批
E | 失效、設計輸入、窗口 | 弱件是誰 | 曲線判讀跟弱件走
F | 驗證／控制計畫／DFM-DFA | 可量測的凍結物 | MSA 先於凍 Ttarget

## Slide 4
A 結構
產品機械結構：兩線共用、兩套接合
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
4 / 26
內部結構
PCR 作內部結構組件
自攻螺絲緊固（盤頭成型牙）
PCBA 通孔路徑；板不作母牙
一次鎖附＝壽命，禁重裝
外觀結構
沉頭自攻把金屬外殼鎖到內構
說明例：圓柱不成牙，82° 楔夾
鎖後斷差 0.10±0.10（頭厚不相容）
明顯斷差現行可貼 ID 貼紙（不閉環）
接合 | 公頭 | 對手件 | 製程本質
Housing | ST1.4×6 沉頭 T5 10B21 | AL5252C 陽極 t=1.00 | 楔夾／拉穿，不是圓柱自攻
支架／PCBA | ST1.4×3 盤頭 SWRCH18A | ER1002Z PCR-PC＋PCB 0.60 | 自攻成型；弱件是 PCR 母牙
Notes: 2026-09-15 背景修正：IQOS／Veev 機械結構相同。ID 貼紙不證明 Clamp Load。

## Slide 5
B Geometry
Thread geometry：附件用語必須寫進圖紙
附件
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
5 / 26
用語 | 附件定義 | 圖紙／量測含義
Axis | 沿螺絲縱向中心的假想線 | 歪斜、位置度的基準
Crest / Root | 牙頂表面／牙谷底 | 大徑碰 crest；小徑碰 root
Flank | 連接 crest 與 root 的側面 | 摩擦與徑向分力作用面
Pitch P | 軸向相鄰對應點距離 | 每轉進給；牙數 ≈ Le／P
Depth of thread | crest 到 root 的距離 | 牙高；附件未給本產品數值
Major / Minor / Pitch dia. | 最大、最小、理論中徑 | Tdrive／Tstrip 讀不同直徑
Helix / Lead angle | 螺旋對軸／對垂直面的角 | tan λ = lead／(π Dm)
Flank / Included angle | 側面與軸垂線；兩 flank 夾角 | 本說明例兩顆皆 60°（工程補充）
Lead | 螺母轉一圈的軸向位移 | 單線 lead = pitch
Notes: 附件 p.1–2。Tensile stress area AT 見後頁。60° 是產品已確認，不是附件指定 ST。

## Slide 6
B Geometry
圖面慣例：看得見的牙怎麼畫
附件
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
6 / 26
情況 | 附件規定 | 製程／IQC 注意
Visible thread | Crest＝粗實線；Root＝細實線 | 剖視時剖面線畫到 crest，不是 root
Hidden thread | Crest 與 root 皆虛線 | 3D 隱藏牙不可當量測平面
Section | 剖面線延伸到 crest 線 | 沉頭錐與圓柱段要分平面
Straight vs tapered | 柱面＝平行牙；錐面＝錐牙 | 本產品公頭是直牙；Housing 外側是 82° 頭錐（工程補充）
工程補充
Housing Section X-X：外側 Ø2.60 先接觸、內側 Ø1.60 間隙孔。圓柱段畫得出牙線也不代表有母牙。IQC 不得把間隙孔當「有牙通過」。
Notes: 附件 p.5 Thread Conventions。

## Slide 7
B Type
Thread type：附件五種剖面，本產品只用 V 牙
附件
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
7 / 26
剖面 | 附件用途取向 | 本產品適用？
Square | 傳動、高效率動力螺桿 | 否。附件後段習題主場
V-Threads | 緊固；徑向分力大 | 是。說明例側面角 60°
ACME | 傳動；14.5° 半角常見 | 否
Buttress | 單向軸向載 | 否
Whitworth | 英制 55° 緊固遺產 | 否。不預設
工程補充：60° V 牙在 PCR hoop 與沉頭錐都會放大徑向力。附件沒有自攻成型牙或 82° 沉頭頭型。
Notes: 附件 p.2–4 Different Types of Thread Profiles。

## Slide 8
B Standard
Thread standard：附件的 M 與 UN 怎麼讀
附件
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
8 / 26
Metric（附件）
例：M 8 × 1.25 - 4g6g
M＝公制；8＝大徑；1.25＝螺距
4g＝中徑公差；6g＝大徑公差
M＝普通；MJ＝較大牙根圓角（疲勞）
Unified（附件）
例：1/4-20 UNC-2A／2B
UNC 粗牙、UNF 細牙、UNEF 極細
2A 外牙／2B 內牙（附件原文如此標）
UNR＝較大牙根圓角
系列（附件） | 附件自己寫的適用 | 振動／拆裝備註
UNC / 普通 | 一般組裝、常拆 | 附件：不利振動
UNF | 調整、汽車／航空 | 附件：較利振動
UNEF | 儀器、航空、高振衝擊 | 附件：高合金
Notes: 附件 p.4–7。附件 1/4-20 例把 2A／2B 與內外牙對調書寫，引用時以標準本文為準，不在此選邊當圖紙。

## Slide 9
B Standard
附件標準族 ≠ 本產品 ST 牙
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
9 / 26
問題 | 附件給的 | 本產品應對
這是 M1.4 機器牙嗎？ | M 系列基本牙型 | 否。ST1.4 先對 ISO 1478，不是 ISO 262／724
沉頭是 90° 嗎？ | 附件未定沉頭角 | 圖紙寫死 82°±1°；ISO 機器沉頭常 90°
性能等級 8.8／10.9？ | 未列 ISO 898-1 | ST 機械性質對 ISO 2702，不用 898-1
通孔用哪一檔？ | 未列 ISO 273 | Housing 內側 Ø1.60＝間隙；外側 Ø2.60＝沉頭先接觸
VDI 2230 能算 preload 嗎？ | 附件無 VDI | 不得當薄鋁楔夾／PCR 成型牙計算書
Notes: 對接 International-Screw-Standards。圖紙只引編號＋適用範圍。

## Slide 10
C Stress area
Stress area AT：附件的有效抗拉面積
附件
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
10 / 26
附件：Tensile stress area AT 是「與有牙桿同等抗拉強度的無牙桿面積」。該無牙桿直徑＝中徑與小徑的平均。新設計用 As（stress area）承載；保守設計用牙根直徑面積。
公式（附件） | 符號 | 用途
St = Fa / Ar = Fa / As | 抗拉應力 | 軸向載除以有效面積
Ss = 16T / (π Di³) | 牙根扭轉剪應力 | 只看扭矩，未含頭下摩擦分配
Sc = Fa / [(π/4)(Do²−Di²) NT] | 牙面壓縮 | NT＝承受的牙數
Ss = Fa / (π Di t NT) | 牙根簡單剪切 | t＝牙厚
Notes: 附件 p.2、p.8–9。單位隨原文混用 mm／in、N／lb，轉單位後才能算。

## Slide 11
C Stress area
附件許用應力：Vallance／Faires 不是 PCR 窗口
附件
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
11 / 26
來源 | 附件公式 | 附件註記
Vallance 許用 | Sw = C · Ar^0.418 | C＝1000 青銅／5000 碳鋼／1500 合金鋼
Vallance 載重 | Fa = C · Ar^1.418 | 同上 C
Faires 設計應力 | Sd = Sy / (6 As^0.50) | 註：6 不是安全係數
Faires 抗拉載 | Fe = Sy / (6 As^1.50) | 註：6 不是安全係數
Working strength | W = St [0.55d² − 0.25d] | 英制螺栓經驗式
禁止：用上式反推 ST1.4、PCR boss 或薄鋁楔夾的 Ttarget。弱件是母材，不是螺絲 As。
Notes: 附件 p.9–10。指數與單位保持原文，不重算、不改寫成公制產品規格。

## Slide 12
C Preload
Preload／Torque：附件常數只適用機器螺栓
附件
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
12 / 26
項目 | 附件原文 | 單位／條件
Initial torque Vallance | T = 0.20 Fa D | as received
Initial torque Faires | T = 0.20 Fi D 或 0.15 Fi D | 0.15＝Lubricated；0.20＝as received
Initial tension | Fi = 1600 D | 附件未寫適用鋼種／直徑範圍
Bolt elongation | δb = (lead) × (number of turns) | 動力螺桿運動學，不是接合剛度
附件能教的
扭矩大部分消耗在摩擦
潤滑會改同一 preload 所需 T
先定 Fi／Fa，再談 T
工程補充：本產品不能這樣用
自攻 Tdrive 不是 preload
沉頭楔夾不是螺紋夾緊
0.15／0.20 不得進電批程式
Notes: 附件 p.11。控制鏈仍是 Torque/Angle → Clamp Load → Joint Stability。

## Slide 13
D Engagement
Engagement depth：附件 tap 深 vs 本產品 Le
附件＋工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
13 / 26
來源 | 規則 | 性質
附件 脆性材料 | h = 1.5 D | Depth of tap 起點
附件 鋼 Vallance | h = 1.25 D | Depth of tap 起點
附件 鋼／鍛鐵 Faires | h = D | Depth of tap 起點
工程補充 鋁 screening | 1.5–2.0 D | handbook 起點，非圖紙
工程補充 PCR screening | 2.0–2.5 D | handbook 起點，非圖紙
本說明例 | CT Le | 讀法
Housing | mean 0.87（0.62D） | 可能只量到錐；圓柱不成牙
支架 | mean 2.45（1.75D） | 接近名義 2.40；仍＜2.0D
牙數估計 | 鋁 ≈1.9 牙 | 不得用 Le 反推 Tstrip
壓縮牙數 NT | 附件 Sc／Ss 含 NT | 間隙孔 NT≠圓柱牙數
工程補充：附件 h 是攻牙深度，不是自攻有效咬合。Housing 內側 Ø1.60＞大徑，圓柱無牙；支架 CT 未覆蓋堆疊最差 2.04。0.8D／2–2.5D 不得寫進圖紙。
Notes: 附件 p.10–11 Depth Tap。產品 CT 為 n=100、σ=0.02，屬工程補充。

## Slide 14
D Friction
材料／摩擦／潤滑：附件係數對不上本堆疊
附件＋工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
14 / 26
因子 | 附件 | 工程補充（本堆疊）
牙側摩擦 f／μ | 動力螺桿習題 0.08–0.20 等級 | Zn-Ni 3–8 μm 佔 ST1.4 中徑比大；量牙側
頭下／collar fc | Tf = fc W (ro+ri)/2 | Housing＝82° 錐＋陽極膜；支架＝盤頭壓 PCB
潤滑 | T = 0.15 Fi D | 電子產品不預設點厭氧膠到 PC／PCR
as received | T = 0.20 Fi D 或 0.20 Fa D | 來料油／乾膜未凍結＝摩擦窗未凍
母材 | 碳鋼／合金鋼／青銅常數 C | PCR 75% ER1002Z；PIR 75% 鋁；非均質
溫度 | 附件未給連續生產升溫 | 高速 PCR 升溫改 μ 與強度；兩套 DoE
Notes: 附件摩擦出現在 p.11–14 動力螺桿。Seneviratne μ／μh 是工程補充，不是附件。

## Slide 15
D Stiffness
Joint stiffness：附件幾乎沒寫，製程卻最在乎
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
15 / 26
附件僅有 δb = (lead)×(圈數)，描述動力螺桿行程，不是螺栓－被夾件剛度比 kb／km。以下為工程補充。
接合 | 剛度圖像 | 製程含義
理想鋼對鋼 | 螺絲伸、被夾件縮，preload 可算 | 本產品不是此域
Housing 楔夾 | 薄鋁錐局部塑性可能主導 | Tseat／斷差散；調扭矩救不了幾何
支架 PCR | 塑膠蠕變 → preload 下降 | 金屬–塑膠–金屬必須 limiter／insert
PCB 在夾緊串 | 板彎、焊點應變 | PCB 退出主夾緊串；只被壓、不作母牙
Notes: Guideline：控制對象是 Clamp Load。Torque 只是代理。

## Slide 16
E Failure
失效模式：附件應力 vs 本產品弱件
附件＋工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
16 / 26
模式 | 附件對應 | 本產品（工程補充） | 線上訊號
公牙扭斷 | Ss = 16T／(π Di³) | Tbreak 1.8／1.5 只是來料下限 | Ts＜Tb → 弱件不是螺絲
公牙抗拉斷 | St = Fa／As | ST1.4 幾乎不是主失效 | 勿用 As 推窗口
牙面壓潰／剪壞 | Sc、Ss(simple)、NT | 支架＝PCR 母牙滑牙 | 成型段斜率崩、轉角飆
楔夾／拉穿 | 附件無此模式 | Housing 弱件（推論） | 斷差突變、錐口變形
浮鎖／未座緊 | 附件無 | 頭未碰到先接觸面 | 無 Tseat 拐點
Cam-out / 歪斜 | 附件無 | T5、位置 Ø0.1 C | 十字交叉、斷差單邊
蠕變鬆脫 | 附件無 | PCR／熱循環 | 可靠度後殘餘夾緊
Notes: 附件失效是螺栓本體應力。本線 DFMEA 必須跟弱件：楔／拉穿 vs PCR 滑牙。

## Slide 17
E Design input
設計輸入：圖紙欄位對附件因子
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
17 / 26
設計輸入 | 附件對得上的詞 | 本產品要凍結的欄
牙型／螺距／牙高 | P、depth、included angle | 60°；Housing P=0.453；支架 P=0.45、牙高 0.2175
頭型／驅動 | 未涵蓋沉頭角 | 82°±1° T5；盤頭 Ø2.50×0.50
先接觸面 | collar／head | 外側 Ø2.60；內側 Ø1.60 間隙
咬合／NT | h、NT、t | CT Le 分布＋堆疊最差；不成牙段勿當 NT
材料身分 | C、Sy | ER1002Z PCR 75%；AL5252C PIR 75%；兩鋼種分料
摩擦狀態 | f、fc、0.15／0.20 | 鍍厚、陽極膜、來料油；不預設膠
壽命策略 | Frequent disassembly（UNC） | Housing 3–5 次；支架一次件
電氣意圖 | 附件無 | 意圖 A：非接地件，不去膜
Notes: 設計審查入場券：能指出先接觸面、不成牙段、弱件、重裝策略。

## Slide 18
E Process
製程本質：同一 ST1.4，兩條完全不同的鏈
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
18 / 26
文獻／曲線段 | Housing 沉頭楔夾 | 支架 PCR 成型牙
咬入 Te | 幾乎沒有（孔＞大徑） | 有；對應 Tdrive 0.25
成型前進 | 不應出現；出現＝孔錯／錯料 | 主段；斜率＝批次＋預孔
貫穿 | 內側本來是間隙 | 通孔才可能掉扭
無成型前進 | 牙在間隙空轉 | 頭尚未貼合的摩擦平台
終鎖 | 沉頭楔＋斷差；Tseat 0.70 | 盤頭壓 PCB；Tseat 0.50
附件沒有五段自攻曲線。五段是工程補充（Seneviratne）。離合器只切終扭＝監看不了前四段。必須 Torque–Angle＋曲線存檔。
Notes: 點估計 kgf·cm 僅供討論順序 Td＜Tseat＜Ts＜Tb，不是凍結 Recipe。

## Slide 19
E Window
製程窗口：點估計已開，分布未到就不能凍
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
19 / 26
參數 | Housing | 支架／PCBA | 製程含義
Tdrive | 0.25 刮膜＋楔入 | 0.25 開 PCR 牙 | 同值 ≠ 可共用 Recipe／MSA
Tseat | 0.70 | 0.50 | 未座緊＝浮鎖／斷差
Tstrip | 1.70 楔／拉穿 | 1.40 母牙滑牙 | 弱件都不是螺絲
Tbreak | 1.8 | 1.5 | 來料下限；禁止反推 Ttarget
比值點估計 | 6.8 ≥2.5 | 5.6 ≥2.5 | 要 Tstrip(min)/Tdrive(max)
夾緊段點估計 | 1.00 | 0.90 | 缺 n／min／σ
門檻：Tstrip(min)/Tdrive(max) ≥ 2.5 且電批 MSA 通過，才凍兩套 Ttarget。0.5×Tstrip 不是 universal rule。單位 kgf·cm。
Notes: 附件無 Tdrive／Tseat／Tstrip 定義。

## Slide 20
F Verification
驗證計畫：什麼數據才能進 Recipe／CP
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
20 / 26
ID／項 | 燈 | 要證明什麼 | 現況
V-Mea-10 斷差 | P0 | 頭厚／窩深／斷差幾何相容；凸凹符號 | 0.80 vs 0.21 與 0.00–0.20 不相容
V-Mea-05／06 扭矩分布 | P0 | 兩套 n／min／σ | 僅點估計
V-Mea-03 電批 MSA | P0 | 曲線可信 | 開
V-Mea-04 楔夾／掉屑 | P1 | 不成牙＋陽極孔口 | 開
V-Mea-07 兩批 PCR 曲線 | P1 | 非均質假設不成立 | 開
V-Mea-08／09 CT GR&R | P1 | Le 定義與最差 2.04 | 部分
Push-out／拆裝 | P1 | 規格≥10 kgf；Housing 3–5 次 | 均值通過 ≠ 改規格
Notes: 附件無驗證計畫。能力數據不得改寫接受值。

## Slide 21
F Control plan
控制計畫：產品 CTQ 對過程 KCC
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
21 / 26
過程 KCC | 追溯 CTQ | 線上做法 | 凍結前
兩套 Ttarget | FT-P-18／19／26 | 100% 曲線；分料號程式 | 標未凍結；禁止抄 0.20FaD
Tdrive／Tseat 拐點 | FT-P-03／12／18 | Torque–Angle 判浮鎖／滑牙 | 分 MSA
轉角窗 | FT-P-15 | 頂死、錯料、預孔偏差 | 高速另做 DoE
斷差抽檢 | FT-P-03 | 螺絲表面－外殼表面 | 無凸凹＝抽檢打架
防混 10B21／SWRCH18A | FT-P-04 | 掃碼／治具／配方 ID | 混料＝用錯窗口
禁重裝 | FT-P-22 | 支架重工只能報廢 boss | 重鎖樣品不當量產代表
PCR 批次觸發 | FT-P-23／KCC-10 | 換批再驗證曲線 | TDS 仍非正式
ID 貼紙 | FT-P-03 附註 | 位置／氣泡／剝離（若進 CP） | 待確認；不閉環斷差
Notes: 先有 PFD／特徵站位，再鎖 ST。意圖 A 不測接地阻抗。

## Slide 22
F DFM-DFA
DFM／DFA 接口：設計不給，製程就無法凍窗口
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
22 / 26
接口 | 設計必須交出 | 製程才能做 | 缺了會怎樣
DFM 幾何 | 先接觸面、不成牙段、頭厚＋窩深 | 對位／楔入／斷差 SOP | 鎖到齊平＝把鋁錐壓垮
DFM 材料 | PCR≠virgin；兩鋼種分料 | 分 Recipe、分 IQC | 窗口假共用
DFA 順序 | 誰先鎖、PCB 不在主夾緊串 | 治具與防呆 | 板彎、焊點應變
DFA 重裝 | 售後 3–5 次 vs 一次件 | 培訓／系統封鎖 | 第一次不良流出
DFT 量測 | 凸凹、基準、CT 定義 | GR&R、抽檢 | 客訴無法判責
ID | 可量測表面，不是渲染齊平 | 外觀與 Tseat 同向 | 貼紙掩蓋不相容
FMEA | 弱件寫進 DES／PRC | 曲線判讀跟弱件 | 用 Tbreak 設程式
Notes: 製程列席概念／ID 評審：斷差、沉頭、陽極、無噴塗、貼紙。

## Slide 23
附錄 附件
附件後段 Power Screw：留下用語，不進本線
附件
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
23 / 26
附件 p.12 起是 Square／ACME／梯形／UN 動力螺桿：升載、降載、collar 摩擦、效率、自鎖。
總扭矩 T = Tf + Tc；功率 Pi = 2πTN；效率 e = Po／Pi。
Lead angle α = tan⁻¹(L／πDm)；單線 L=P，雙線 L=2P。
自鎖判據（方牙）：μ > tan λ。這是傳動螺桿，不是電子產品自攻終鎖。
工程補充：本產品不把 power-screw 效率式寫進電批。只借用 collar／head 摩擦「頭下也吃扭矩」這一句。
附件習題（壓縮機螺栓、閘門螺桿、HP）一律不當本產品計算書。
Notes: 避免把 35 頁後半習題誤當成緊固規範。

## Slide 24
紀律
禁止事項（設計與製程同一張清單）
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
24 / 26
從附件禁止帶出
T = 0.20 Fa D／0.15 Fi D 當 Ttarget
Fi = 1600 D 當 preload 規格
h = 1.5D／1.25D／1D 當圖紙牙深
Vallance／Faires 許用當 PCR 強度
UNC 90° 或 M 公差當 ST 接受值
動力螺桿效率式當鎖付程式
從說明例禁止帶出
用 Tbreak 推 Ttarget
Tdrive 同為 0.25 就共用 Recipe
均值 Push-out／拆裝改規格
用 CT Le 或斷差反推扭矩
ID 貼紙當斷差／Clamp Load 閉環
鎖緊＝接地；PCR 套 virgin 規則

## Slide 25
下一步
下一步：設計凍結輸入，製程才能凍窗口
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
25 / 26
優先 | 行動 | Owner 類型 | 驗證
P0 | 閉環頭厚 0.80／窩深 0.21／斷差 0.10±0.10＋凸凹 | 機構＋量測（製程列席） | V-Mea-10
P0 | 補兩套扭矩 n／min／σ＋電批 MSA | 實驗室＋設備 | V-Mea-05／06／03
P1 | 兩套 Torque–Angle 草稿程式＋防混＋存檔（標未凍結） | 設備／製程 | V-Mch-01
P1 | 支架禁重裝進 SOP／系統；Housing 拆裝補 min | 製造／培訓 | V-Man-01
P1 | CT Le GR&R；最差 2.04 是否覆蓋 | 量測＋機構 | V-Mea-08／09
P2 | 確認 ID 貼紙是否進控制計畫 | ID＋品質 | FT-P-03
P2 | 特徵進 DFMEA／PFMEA／CP；圖註非接地件 | 品質＋製程 | FMEA Cascade

## Slide 26
附錄
文件地圖與引用
工程補充
Screw Fasten-Technology · Screw Fastening Process × Mechanical Structure · 附件非圖紙規格
26 / 26
附件：446371616-screws.pdf
[[Screw Fasten-Technology-AI-Brief]]
[[Screw-Joint-Design-Guideline]]
[[Design-Basis-材料與螺絲說明例]]
[[CTQ-List]]
[[製程注意事項-IQOS-Veev緊固結構]]
[[Seneviratne-鎖付必須關注參數]]
[[International-Screw-Standards]]
路徑：01-Projects/Screw Fasten-Technology/
帶走的三句話
附件管用語與機器螺栓公式。
產品是 PCR 自攻＋沉頭楔夾。
沒有分布與 MSA，就沒有 Recipe。
Notes: 散會回收：斷差閉環、兩套程式凍結門檻、貼紙是否進 CP。